## Slide 1
A hullámforma összefűzés bevezetése a beszédszintézisben – Profivox TTS
Olaszi Péter, Kiss Géza, Olaszy Gábor, Németh Géza
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
2018. szeptember 28.
NJSZT Informatikatörténeti Fórum – A beszéd számítógépes feldolgozása Magyarországon

## Slide 2
A mesterséges beszédkeltés egy lehetséges osztályozása
Parametrikus szintézis: A hangképző szervek működését modellezzük. A beszédjel előállítása mesterséges gerjesztéssel és szűrősorral – formánsszintézis (HUNGAROVOX, MEA8000 chip)
Jellemzői: gépies jellegű hangzás; kis számítási és tárigény; tág határok között változtatható paraméterek
Hullámforma-kódolás: Természetes emberi beszédből kivágott részleteket tárolunk, és ezek összefűzésével építjük fel a beszédjelet
Jellemzői: természetesebb hangzás; nagyobb számítási és tárigény; szűkebb határok között változtatható paraméterek
Példa: a hullámforma-összefűzéses technológia
Megvalósítható a fenti két módszer kombinációja is

## Slide 3
A 80-as évek közepéig: lassú processzorok, kevés memória
Cél: érthető beszédjel előállítása – parametrikus szintézissel
Univoice és Hungarovox: 1982, MTA Nyelvtudományi Intézet „1982 májusára elkészült az első automatikus, magyarul beszélő szövegszintetizáló rendszer, az Univoice alapváltozata.”
A 90-es évek közepéig: gyorsabb processzorok, több memória
Cél: többnyelvű szintézis, valamint a prozódia, azaz a beszéddallam, az idő- és intenzitás-szerkezet, a hangsúlyozás javítása
Multivox 3: 1986–94, Olaszy Gábor – Németh Géza, BME TTT „Das Multivox Sprachausgabe spricht jetzt mit einer Sound Blaster Karte.” Multivox 4: „Most a Multivox beszéd- szintetizátor négyes változata hallható.”
90-es évek közepétől: gyors processzorok, rengeteg memória
Cél: az emberi ejtést megközelítő hangminőség és prozódia elérése; mélyreható nyelvi elemzés; hullámforma-összefűzéses technológia
Profivox: 1999, Olaszy Gábor – Németh Géza, BME TTT „Most a Profivox professzionális szövegfelolvasó beszél.”
A technológiánk a 2000-es évek előtt

## Slide 4
A szöveg–beszéd átalakító rendszer szerkezete
Szöveg
elemzése
[analízis]
Beszédjel
előállítása
[szintézis]
Szöveg–beszéd átalakító rendszer
Beszédhangsor: fonetikus szöveg
Prozódiai vezérlés: hangidőtartamok, beszéddallam, hangsúlyozás, intenzitásmenet
írott szöveg
beszédjel

## Slide 5
Diádelem: két beszédhang kapcsolata; a vágási pont a beszédhangok középső, stabil fázisában van
A beszédjelet a diádelemek összefűzésével állítjuk elő Példa: ötven  [ _] [t] [tv] [v] [n] [n_ ] (6 elem)
Az elemek illesztésénél torzítás léphet fel
A beszédhang-hangadatbázis felépítése diád-elemekkel
[a:]
[a:]

## Slide 6
Hanghármasok: kevesebb illesztési pont
Többnyire msh-mgh-msh kapcsolatok Példa: ötven  [ _t] [tv] [vn] [n_ ] (4 elem)
Az adatbázisban lehetnek diádok, triádok és hosszabb elemek is Példa: [tvn]
A beszédhang-hangadatbázis felépítése triád-elemekkel
[a:]

## Slide 7
Minden beszédhangnak minden beszédhanggal való kapcsolatát rögzíteni kell
Diádelemek száma: ~1000 Hanghármasok száma: ~4000
Szisztematikus módszer: hangkapcsolatok felvétele vivőszótagokba ágyazva
Beszédhang-adatbázis felvétele

## Slide 8
Prozódia: időtartamok, hangmagasság, intenzitás változásai
Egymás mellé fűzött adatbázis elemek, prozódiai vezérlés nélkül
Ugyanaz a mondat, ráültetett prozódiával
Prozódiai módosítások

## Slide 9
Prozódiai módosítások – összehasonlító táblázat
 |  | Hangmagasság [%] |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
Időtartam [%] | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
A hangidőtartam módosítása – eredeti beszédjel

## Slide 11
A hangidőtartam módosítása – csökkentett hangidőtartam

## Slide 12
A hangidőtartam módosítása – eredeti beszédjel

## Slide 13
A hangidőtartam módosítása – növelt hangidőtartam

## Slide 14
A hangidőtartam módosítása – eredeti beszédjel

## Slide 15
A hangidőtartam módosítása – csökkentett hangmagasság

## Slide 16
A hangidőtartam módosítása – eredeti beszédjel

## Slide 17
A hangidőtartam módosítása – növelt hangmagasság

## Slide 18
A hangidőtartamok, intonáció és intenzitás-változások átültetése egyik beszédjelről a másikra
csak ugyanarra a beszédhangsorra működik
Természetes beszédjel, férfi beszélő:
Az eredeti mondat prozódiája átültetve a szintetizált beszédjelre:
Azonos beszélő:
Másik beszélő, szintén férfi:
Női beszélő, időtartamok átültetve, és
hangmagasság változtatás nélkül:
hangmagasság eltolva, és
eredeti hangmagasság-dinamikával
női beszélőhöz igazított hangmagasság-dinamikával
Prozódia-transzplantáció

## Slide 19
A G.722 ITU-T standard szélessávú beszédkódoló felső sávkorlátja 7 kHz.
A beszédjelben a réshangok és zár-réshangok tartalmaznak akár 10 kHz-es összetevőt is. Ezek az összetevők elvesznek a telefonos beszédátvitel során
A spektrum-kompressziós módszer az érintett beszédhangok spektrumát összenyomja – az így módosított hang minden lényeges komponense visszaállítható a vevőoldalon.
Spektrum-kompresszió telefonos beszédátvitel céljára

## Slide 20
Jaws for Windows – képernyőolvasó szoftver vakok és gyengénlátók számára
Nagy mértékben gyorsítható a beszéd
2018-ban is ez működik
Robobraille fájl konverter (2018)
WESTEL SMS mondó
Dömdödöm kötött szótáras szövegfelolvasó
Banki számlainformációs rendszer
Általános szövegfelolvasó
Példák alkalmazásokra

## Slide 21
Zárszó
Lüsziasz (i.e. 445–380)
„Szóltam, meghallgattatok, értitek, ítéljetek.”

## Slide 22
4 Többszintű fonológia-modell a beszédszintézis-rendszerben
Tanulmányoztam a klasszikus generatív fonológiai leíráson alapuló többszintű fonológia-modellt. A hangtani szabályokat a beszédszintézis céljára formalizáltam.
Tézis

## Slide 23
Problémás szabály a rendszer korábbi változataiban:
4 Többszintű fonológia-modell a beszédszintézis-rendszerben
A hosszú mássalhangzó megrövidül, ha egy másik mássalhangzó kerül mellé
otthon  [othon], ott volt  [otvolt]
A szabály szóhatárokon át is működik
Nem tárolhatunk minden szókapcsolatot
A beszédhangsor nem állítható elő közvetlenül az írott szövegből
Konklúzió: A szabálynak nem a betűsorozat, hanem a hangsorozat szintjén kell működnie
A problémára a generatív fonológia nyújt megoldást

## Slide 24
4 Többszintű fonológia-modell a beszédszintézis-rendszerben
mit jelent [micjlnt]
mos + juk  mossuk
adjon [on], de: védjegy [vej]
A lexikális fonológia egyszerűsített modellje
lexikális ábrázolások
felszíni, posztlexikális szabályok
szintaktikai beillesztés
Példák

## Slide 25
Felismertem, hogy a szavak fonetikus alakjai a lexikonban megadhatók, ezért a lexikális szint szabályait a beszédszintézis-rendszerben nem szükséges megvalósítani
A beszédhangsor szintjén mintegy 40 csoportban 240 posztlexikális szabályt formalizáltam a beszédszintézis céljára
A tézis jelentősége, hogy a beszédszintézis-rendszerben számot adhatunk az elméleti szinten leírt fonológiai jelenségekről
4 Többszintű fonológia-modell a beszédszintézis-rendszerben
A tézis összefoglalása